## Slide 1
Olivier Jombart – Nicolas Sobczak – Arthur Duytschaever – Mohammed Bendriss
Notes: OLIVIER

## Slide 2
Projet M1 1 an
Crystéo
National, européen
Isen
Contexte
Notes: ARTHUR - Partenariat crysteo + isen
- Evènement national => européen

## Slide 3
Objectif : Créer un robot autonome
Date : du 25 au 28 mai
Lieu : Roche-sur-Yon
Participants : ~150 équipes
La coupe de France de robotique
Notes: ARTHUR Nous avons choisi de créer El Padre

## Slide 4
Sommaire
Plan
1. La coupe
2. Organisation
3. Les modules
Notes: NICOLAS

## Slide 5
1.1-L’aire de jeu
Notes: NICOLAS
2 pts par balle apportée dans la zone de départ
3 pts par balle apportée dans le panier
10 pts par cylindre apporté dans une base (rail)
2 pts par cylindre apporté dans la zone de départ
20 pts si réalisée correctement

## Slide 6
Balles
Cylindres
Funny action
2 pts par balle apportée dans la zone de départ
3 pts par balle apportée dans le panier
10 pts par cylindre apporté dans une base (rail)
20 pts si réalisée correctement
2 pts par cylindre apporté dans la zone de départ
1.2-Répartition des points
Notes: NICOLAS

## Slide 7
2.1 Objectif du projet
Cahier des charges imposé:
Bouton d’arrêt d’urgence
Prise en compte environnement
Déplacement autonome
Nos exigences
Asservissement en vitesse (puis position)
Réutilisabilité
Prise en main facile
Notes: OLIVIER - GITHUB - Ecran IHM

## Slide 8
2.2-Projet en 2 temps
Durée projet
1 an
Objectif 1er semestre
- Base roulante - Début asservissement - Conception modules
Objectif 2nd semestre
- Intégration - Fin asservissement - IA
Notes: OLIVIER
1er semestre : 3 élèves de M1 + 6 élèves de CSI3
2e semestre : 5 élèves de M1 + 6 élèves de CSI3

## Slide 9
2.3-Parties prenantes
L’équipe de projet
Le Crystéo
L’équipe enseignante
Le fablab
L’équipe d’HEI
Notes: OLIVIER designeuse hei = 15

## Slide 10
2.4-Budget
1000€ prévu
800€ dépensé
200€ restant => déplacement à la coupe
Notes: ARTHUR

## Slide 11
2.5-Découpage et répartition des tâches
Notes: ARTHUR

## Slide 12
2.6-Suivi du projet
Notes: ARTHUR

## Slide 13
3.Les différents modules
IA
Ecran
Commu-nication
Capteurs
Asservissement
Vitesse
Position
Drivers Moteurs
Pince
Funny Action
Hardware
Mécanique
Software
Mécanique
Hardware
Software
Notes: NICOLAS

## Slide 14
Objectif : Contrôler tous les modules
Points : min 15 (pour être non forfait)
Réutilisabilité ? : Oui
3.1-Intelligence artificielle
Notes: NICOLAS
- Chef d’orchestre - Documentation - GITHUB

## Slide 15
Lancement du robot
Choix couleur, stratégie
Tests, debug
3.1.1-Ecran
Notes: ARTHUR
- Couleur: bleu, jaune
- Stratégie: sûre (on ne ramasse que les cylindres proches de la zone de départ) ou risquée (cylindres plus lointains)
- Lancement robot si tirette - Test des modules

## Slide 16
3.1.1-Ecran : menus plan
Notes: ARTHUR
- Stratégie - Test
- Debug

## Slide 17
3.1.2-Conception de l’IA
Programmation Orienté Objet
Notes: NICOLAS
POO pour réutilisabilité par module
Asservissement
Capteurs
Pince
Gyroscope (mais finalement on ne l’utilise pas !)

## Slide 18
3.1.3-Communication I2C/SPI
Notes: OLIVIER

## Slide 19
3.1.4-Détection
Capteurs infrarouges
Capteurs ultrasonores
Notes: OLIVIER
- 4 us (vision lointaine) - 5 ir (vision rapprochée)
- Carte capteur reprise de pluggi => a l’air de deconner

## Slide 20
Objectif : Contrôler la trajectoire du robot
Points : 15 (pour être non forfait)
Réutilisabilité ? : Oui
3.2-Asservissement
Notes: ARTHUR
Non forfait si on sort de la zone de départ =>15 pts

## Slide 21
3.2.1-Drivers moteurs
Alimentation puissance : 24V - 5,8A max
3 signaux logiques
Réutilisabilité : Plug & Play
Notes: ARTHUR
Alimentation Moteur: 6V a 40V 5.8A max
Alimentation Logic : de 1.5V à 5V 200 mA max
3 signaux de commande : 2 Sens du moteur 1 signal vitesse
1 partie logique 1 partie puissance

## Slide 22
3.2.2-Asservissement vitesse
1. Caractérisation moteurs
2. Détermination coefficients PID
3. Détermination commande
U(n) = P*Erreur(n) – (P-I*Période)*Erreur(n-1) + U(n-1)
Chart: Reponse Moteur droit à un échelon
Notes: ARTHUR

## Slide 23
3.2.3-Asservissement position
X
Y
Notes: NICOLAS
- Basé sur l’asservissement vitesse
- Pour aller aux positions théoriques
- Pour différencier la couleur

## Slide 24
Objectif : Manipuler les cylindres
Points : 2 ou 10 par cylindre
Réutilisabilité ? : Oui
3.3-Pince
Notes: OLIVIER

## Slide 25
3.3.1-Mécanique
Imprimante 3D
Notes: OLIVIER
Conception au-delà de nos besoins (déplacement latéral)

## Slide 26
3.3.2-Software
Carte mère
Donne l’ordre
I2C
Initialiser
Capturer
Monter
Relâcher
Esclave
Notes: OLIVIER

## Slide 27
3.3.3-Hardware
Arduino Méga 2560
Ramp 1.4 RS 32
Shield Méga + Ramp 1.4
+
=
Driver moteur pas à pas A4988
Notes: OLIVIER

## Slide 28
Objectif : Faire décoller
Quand : A la fin des 90’’
Points : 20 pts
Réutilisabilité ? : Oui
3.4-Funny action
Notes: NICOLAS

## Slide 29
3.4-Mécanique
Vue du dessus
Vue de profil
Notes: NICOLAS
Très fiable, simple, catapulte, elastique Concept repris de la coupe RIO de l’année dernière

## Slide 30
Enseignements : effectif, temps
Suite : communication, asservissement
Compétition : participation à la coupe
5.Conclusion
Notes: - Possible de réaliser un robot pas mal en étant que 3,5 en moyenne sur l’année
- Passer du temps à concevoir une carte => fiable à 100%
- Participation à la coupe
- Reste à faire fonctionner communication en I2C + asserv - On aller à la coupe !!

## Slide 31
Fin
Merci de votre attention